1. Теория: Работа электрического тока

2. Термины: короткое замыкание, мощность, электромагнит, Якоби.

3. Перевести: 1 кВт*ч =        Дж;   236кВт =     МВт; 1,2 кДж   =  Дж.

4. Формула Джоуля -  Ленца. (Объяснить все величины входящие в формулу)

5. Задача: Двигатель насоса был включен на 30 мин. Какую работу успел совершить насос за это время, если двигатель потреблял ток 3.7 А, а напряжение в сети 600 В?

6.  Тест: Собраны три установки приборов по схемам, указанным 	на рисунке 204. В каком из них: а, б или в — рамка 	повернется вокруг оси, если замкнуть цепь?

1. а. 2. б. 3. в.

7. Объяснить рисунок:

Вариант 2

1. Теория: Магнитное поле Земли

2. Термины: постоянные магниты, счетчик электрической энергии, плавкий предохранитель, Лодыгин.

3. Перевести:  18000 Дж  =    кВт*ч,  5,04МДж  = кДж: 12Вт  =    гВт.

4. Формула: Мощность  электрического тока (Объяснить все величины входящие в формулу)

5. Задача: Грузовому лифту потребовалось 12 мин, чтобы выполнить 3.8 МДж работы. Определите напряжение в сети, если через двигатель лифта шел ток силой 14 А.

6. Тест: На рисунке 199 изображен полосовой магнит АВ и его 	магнитное поле. Какой из полюсов северный и какой 	южный?

1. А — северный. В — южный.

2. А — южный, В — северный.

7. объяснить рисунок

Вариант 3

1. Теория: Мощность электрического тока

2. Термины: магнитные линии, ваттметр, электрический двигатель, Эрстед

3. Перевести: 1440000 Дж = МВт*ч, 456 Дж  =   гДж, 1023гВт =   кВт

4. Формула: Работа электрического тока (Объяснить все величины входящие в формулу)

5. Задача: Чтобы доехать до следующей остановки, троллейбус совершил 65 МДж работы. Сколько времени ехал троллейбус, если напряжение в его контактной сети 600 В, а сила тока, потребляемого двигателем, 180 А?

6. Тест: Собраны три установки приборов а, б, в (рис. 202). В какой из них проводник АВ придет в движение, если замкнуть ключ К?

1. а. 2. б. 3. в.

7. объяснить рисунок: